## Slide 1: ATM和POS－协议和接口
ATM、PPP、SDH介绍

## Slide 2: 本次培训目的
POS接口在中高端交换机中使用越来越多。
POS和ATM都使用SDH作为物理层，而我司的技术人员对SDH不熟悉。
纯粹的ATM技术虽然现在很少使用了，但和DSL技术紧密相关。
POS和ATM物理层接口很类似，设计时需要一些注意要点。

## Slide 3: 前提知识－－SDH
SDH是目前最最普遍的骨干传输网，几乎所有的远程业务都由SDH来承载。此外城域传输网使用SDH技术。
SDH定义的物理媒体有微波和光纤，但主要是光纤。
SDH提供优越的传输质量，误码率优于1E-10，传输时延是us级。
SDH提供巨大的传输带宽，骨干传输是2.5G带宽（单纤），使用DWDM技术，可以达到80G（单纤）。
SDH提供无限的传输距离，国内骨干网延伸到各个地点，海底光缆提供国际互联。
SDH的姊妹SONET，北美标准，可以和SDH互通。
SDH速率等级有STM1（OC3）155M、STM4（OC12）622M、STM16（OC48）2.5G、STM64（OC192）10G。每高一个等级，速率增加4倍，是精确的4倍。

## Slide 4: SDH网络示意－－骨干网

## Slide 5: SDH网络示意－－城域环网

## Slide 6: SDH基本设备－－TM
TM是终端复用设备（Terminal Multiplexer），它是SDH的边缘设备，负责把多种业务数据复用到SDH线路中。
复用业务从64k到155M，速率为64k的整数。
只有一侧出SDH线路。

## Slide 7: TM结构框图
复用方式采用TDM的时隙映射。
带宽是固定分配的，而不是统计复用的。

## Slide 8: SDH基本设备－－ADM
ADM（Add and Prop Moduel）是可上下业务的传输节点。属于网口节点设备。
ADM是既是传输节点，也是业务接如点。
ADM的俩侧都SDH线路接口，同时也可以上下业务，这样同一条SDH中承载的不同目的地的业务就可以灵活的在不同地点终结。

## Slide 9: SDH基本设备－－DXC
DXC是数字交叉互联设备，类似于铁路中的道叉，不能上下业务，只提供SDH子通道的交叉互联。
DXC是构成网状网的必须设备。
DXC有多个SDH线路接口。
DXC的交叉互联控制粒度可以到64k。
注意，交叉连接和交换的区别：交叉连接按照人为的配置命令提供半永久的连接；而交换是实时的按信令自动选择连接方式。

## Slide 10: DXC的结构示意
图中只是逻辑示意图，具体实现方式是不定的。

## Slide 11: SDH关键技术－－网络时钟
因为SDH在传输过程中帧与帧之间是没有间隔的，所以发送时钟和接收时钟必须是全网同步的。
与SDH一起工作的，专门有一个同步网，提供网络定时，同步网的同步源全国只有1个（现在2个），使用铷钟或铯钟。
各个SDH的节点机房使用SDH同步网提供的时钟（BITS）供SDH设备使用。
作为SDH的终端设备，可以从接收码流中提取时钟作为同步时钟。
如果是SDH孤岛，可以由一台设备提供时钟（主设备），其它设备均从此设备的码流中提取时钟（从设备）。一个孤岛网络中只能有1个主设备。

## Slide 12: SDH主要告警
无论SDH网络节点还是SDH终端设备，都有丰富的告警功能，能协助定位问题。最常见的：
LOS（Loss Of Signal）信号丢失，即接收端检测不到光信号；
LOF（Loss Of Frame）帧丢失，即接收端检测不到帧定界信号；
OOF（Out Of Frame）失步，即接收端无法建立帧同步；
RDI（Remote Defect Indicate）远端缺陷指示，表示远端设备存在告警信息。
其它告警信号还有很多，但不如上面的重要。

## Slide 13: SDH的帧格式

## Slide 14: SDH的帧格式
SDH帧长固定是125us，无论那个速率等级。
SDH帧中有丰富的开销字段（OverHead）可以供网管使用，并且可以用作性能监视。
SDH不使用存储－转发方式，所以无须大的存储器，且保证时延很小。

## Slide 15: POS－PPP Over SDH
POS是最简单的SDH承载数据通信业务的形式。
PPP净荷直接映射到SDH的容器中。
SDH是面向字节的传输系统，在帧定界技术上使用0x7D作为转义字符。
在没有业务需要传送时填充定界符0x7E。
使用CRC32作为帧校验。
依然只提供点到点的传输。

## Slide 16: POS设备的硬件框图
Framer负责把PPP帧映射到SDH帧当中；同时把SDH帧中的PPP报文恢复回来。在POS接口传输的即是PPP报文，在到PMD的接口传输的是SDH帧。

## Slide 17: POS接口的信号定义
TxClk/RxClk：发送接收参考时钟
TxAddr/RxAddr：在多个物理层端口时，选择操作的端口。
TxDat/RxDat：发送接收数据
TxPrty/RxPrty：发送接收校验
TxEnb，主设备写有效信号
RxEnb，主设备读有效信号
TxPfa：从设备FIFO不满指示
RxPfa：从设备FIFO不空指示
TxSOP/RxSOP：发送接收包头定界指示
TxEOP/RxEOP：发送接收包尾定界指示

## Slide 18: POS接口的时序－发送

## Slide 19: POS接口的时序－接收

## Slide 20: POS接口设计要点
主设备是网络处理器，从设备是Framer。
为了支持多PHY的使用环境，RxSOP、RxEOP、RxPFA信号都是3态的，设计是要加下拉电阻保证不出异常。
POS接口是同步的，注意建立保持时间。

## Slide 21: ATM－－概述
ATM是曾经辉煌的广域网。可以提供非常好的服务：点到多点传输、流量统计复用、精确的流量整形、硬件QOS。
灵活的逻辑通道配置，在单物理媒体上可以存在多条逻辑通道，而且逻辑通道之间可以很好的隔离。

## Slide 22: 信元

## Slide 23: ATM网络

## Slide 24: VP和VC

## Slide 26: MPOA
ATM中可以承载很多中三层协议和二层协议。
IPOA：ATM上承载IP协议；
EOA：ATM充当以太网桥；
以太网仿真；
电路仿真

## Slide 27: ATM终端设备硬件结构
Framer负责ATM信元和SDH帧之间的映射
SAR负责ATM信元和数据帧之间的映射

## Slide 28: ATM物理层接口－－UTOPIA
TxClk/RxClk：发送接收参考时钟
TxAddr/RxAddr：在多个物理层端口时，选择操作的端口。
TxDat/RxDat：发送接收数据
TxPrty/RxPrty：发送接收校验
TxEnb，主设备写有效信号
RxEnb，主设备读有效信号
TxCLAV：从设备FIFO不满指示
RxCLAV：从设备FIFO不空指示
TxSOC/RxSOC：发送接收信元头定界指示

## Slide 29: 工作时序－－发送

## Slide 30: 工作时序－－接收

## Slide 31: UTOPIA接口设计要点
基本和POS接口设计相同，RxSOC、TxCLAV、RxCLAV是3态信号，需要下拉电阻仿真信号浮空。