## Slide 1: 二层与三层交换基础 （2002/6）
港湾网络技术培训

## Slide 2: 二层与三层交换
基本概念
集线器、交换机、路由器
组网应用的特点和区别
交换原理和过程

## Slide 3: 网络分层概念
首先，复习一下网络分层概念
    七层： 应用层，telnet/ftp/路由协议
    四层： 传输层，TCP/UDP
    三层： 网络层，通常是IP，数据包称为报文
    二层： 链路层，比如以太网，数据包称为帧
    一层： 物理层
L2 HEADER
L3 HEADER
DATA
以太网头
IP头
L4 HEADER
TCP头

## Slide 4: 链路层
链路层：负责直接相连的网络设备之间的通讯
二层设备：连接同类型的链路网段，如两个以太网的物理网段
L2
L1
L2
L2
L1
L3
L3

## Slide 5: 链路层地址
在以太网使用的地址是MAC地址
  6字节数字，如 00-50-FC-1F-C0-3A
  特殊地址 ：FF-FF-FF-FF-FF-FF广播地址
MAC地址没有层次关系，所有的MAC地址只有数值的不同，没有网络上的包含关系
一个MAC地址唯一代表网络上的一个点

## Slide 6: 链路层
链路层网络是一个平面的网络：没有层次关系
等于
HUB
HUB
HUB

## Slide 7: 网络层
网络层：负责一个网络内的通讯
三层设备：连接多个IP网段
3层交换机/路由器
L2
L1
L3
L2
L1
L3
L2
L2
L3
20.0.0.0/8
30.0.0.0/8

## Slide 8: 网络层地址
IP地址：4字节数字
IP地址有层次关系
  10.0.0.0/8 是一个大网络地址
  10.1.0.0/16 是其中的一个子网
  10.1.30.23/16 是这个子网中的一个主机地址
  10.1.255.255/16是这个子网中的广播地址
网络地址
主机地址
掩码长度

## Slide 9: 网络层
在网络层，才可以组建大型网络
10.1.30.23
10.2.10.11
180.23.6.3
10.0.0.0/8
180.23.0.0/16

## Slide 10: 二层与三层交换
基本概念
集线器、交换机、路由器
组网应用的特点和区别
交换原理和过程

## Slide 11: 网络设备
基本功能
  有多个接口，应该能把每个接口进来的数据向目标转发。
类型区分
  网络能力：2层设备？3层设备？
  接口类型：以太网？其他链路类型？
  转发能力： ？ PPS（包/秒）
  其他：支持协议？管理能力？

## Slide 12: 网络设备主要类型
集线器 Hub
2层交换机 L2 Switch
3层交换机 L3 Switch
路由器 Router

## Slide 13: 集线器
物理层以太网设备，没有智能
简单的硬件实现简单的功能
把每个端口收到的报文向所有其他端口广播，就象一个分线盒
“共享10M”

## Slide 14: 交换机
由硬件芯片执行数据帧或报文转发的数据通讯设备，分为二层交换机和三层交换机
  通常接口单一，主要就是以太网
  硬件强大，软件较简单
  转发能力高：10万--1000万PPS
  三层交换机也逐渐实现了复杂的功能和多种协议

## Slide 15: 2层交换机
2层交换机
  有少量的智能，可以学习MAC地址，精确转发。
  可能支持生成树协议，可以避免多个以太网段之间出现环路
  “独占10M/100M”。

## Slide 16: 三层网络设备
3层交换机
  有很强的智能，功能类似于路由器
  通常用CACHE代替路由表，容量较小
路由器Router
  通过IP路由做转发，可跨越大型的、各种链路类型的网络。

## Slide 17: 典型交换机
二层交换机
  uHammer1008
三层交换机
  FlexHammer24
  BigHammer800，分布式结构

## Slide 18: 路由器
传统路由器指用软件实现IP报文“存储-转发”的数据通讯设备。三层设备。
硬件简单，软件强大，支持很多协议
  二层：以太网、PPP、FR、X.25、HDLC、Q931/Q921(ISDN)，SLIP，LAPB…
  三层：以IP为主，可能还有IPX、SNA、AppleTalk...
  单播路由协议：RIP、OSPF、IGRP、EIGRP、BGP、ISIS...
  组播路由协议：DVMRP、PIM、MBGP、MSDP...

## Slide 19: 路由器
传统路由器的转发能力较低：1万--10万PPS
  以前，广域网的带宽也低：9.6K, 64K，128K，2M...
当前的高端路由器也采用高速硬件来实现高效率的转发

## Slide 20: 典型路由器
低端路由器
  CISCO 2500, 3600…集中式软件转发
中端路由器
  CISCO 7500, 分布式软件转发
高端路由器
  CISCO 12000，分布式硬件转发

## Slide 21: 三层交换机与路由器的对比
共同点：
  本质：三层路由转发
  高端路由器也使用硬件转发
区别：
  低端产品的转发设备不同
  转发路由表的结构往往不同

## Slide 22: 所以……
三层交换机与路由器已经没有本质区别

## Slide 23: 发展历史
转发能力
1975
1980
1985
1990
1995
2000
多网卡主机
路由器
HUB
2层交换机
3层交换机
中端路由器
高端路由器

## Slide 24: 接口类型
交换机： 以太网为主
路由器： 同步串口，异步串口，10/100M以太网，ATM, E1/E3/PRI，T1/T3，HSSI，BRI
高端路由器/交换机：100M/1G/10G以太网, 255M/622M/2.5G POS, 155M/622M ATM

## Slide 25: 二层交换机主要结构
软件：
二层
硬件： 二层
一层
STP等协议
以太网交换
物理接口

## Slide 26: 传统路由器主要结构
软件： 七层
四层
三层
二层
硬件： 一层
IP转发
物理接口
TCP/UDP
路由协议
链路协议

## Slide 27: 三层交换机主要结构
软件： 七层
四层
三层
二层
硬件： 三层
二层
一层
IP
以太网交换
物理接口
TCP/UDP
路由协议
以太网协议
IP交换

## Slide 28: 路由表的区别
交换机
  往往使用CACHE表装载主机路由，大约几千条。主机路由用HASH算法做精确匹配。
  另外有少量网段路由，可做最佳匹配
路由器
  通常路由转发表包含了所有可用路由，做最佳匹配

## Slide 29: 交换机路由表维护
交换机的芯片路由表是一个CACHE
上层软件产生路由时不加入芯片路由表
芯片处理报文时，没有找到路由，产生一个CACHE-MISS，上报CPU
CPU查软件路由表，得到一个主机路由，加入芯片路由表
此后，到这个主机的报文就可以做高速转发了

## Slide 30: 交换机路由表维护
三层芯片
CPU
2 CACHE-MISS
RT
RT
1 没有路由
5 正常转发
3 查软件路由表
4 提交
硬件
软件

## Slide 31: 应用区别
交换机的路由表容量较小，而且主要是主机路由。如果主机地址更换太多，会产生“Cache颠簸”。
所以交换机主要运用在中小型网络，或单一出口的网络位置。

## Slide 32: 二层与三层交换
基本概念
集线器、交换机、路由器
组网应用的特点和区别
交换原理和过程

## Slide 33: 网段的连接
二层网段可以通过二层设备连接
三层网段必须通过三层设备连接
10.1.30.0/24
10.1.20.0/24

## Slide 34: 传统组网－－集线器与路由器
HUB
路由器
广域网(20.1.0.0/16)
二层网段
三层网络
20.1.0.0/16
同时也是一个三层子网20.1.30.0/24
20.1.30.3/24
20.1.30.1/24
20.1.30.2/24
20.1.30.10/24
20.1.0.23/16
广域网也可以不覆盖局域网子网，总之路由器可以把它们连接起来

## Slide 35: 二层交换机组网
路由器
广域网
二层网段
三层网络
二层交换机
没有本质变化，只是二层网段上的性能提高了

## Slide 36: 用二层交换机分割局域网
一个比较大的二层网络
二层交换机
HUB
HUB
HUB

## Slide 37: 评价
优点
  组网简单，便宜
  每个网段上的流量减少，性能比一个大网段好
缺点
  广播包会传送到整个网络，不适合太大的网络
可能是优点也可能是缺点
  网络内的IP地址必须在一个子网
适合的网络：主机数不超过几百台

## Slide 38: 划分三层子网
20.1.31.0/24
三层交换机
或路由器
HUB
HUB
二层交换机
20.1.30.0/24
20.1.32.0/24
20.1.33.0/24

## Slide 39: 评价
优点
  广播包不会穿越IP子网
  组网能力强，容量大
缺点
  组网比较复杂，成本较高
适合的网络：无限！

## Slide 40: 二层与三层交换
基本概念
集线器、交换机、路由器
组网应用的特点和区别
交换原理和过程

## Slide 41: 交换的原理
计算机发包
二层交换
三层交换
抽象过程

## Slide 42: 计算机
计算机上的 IP模块发包时，检查目的地址是否在本地网段：
DestIP & Mask = MyIP & Mask ？
本地包直接发
远方包要查路由表，发送给路由器
HUB
路由器
20.1.30.3/24
20.1.30.1/24
20.1.30.2/24
20.1.30.10/24

## Slide 43: 二层交换
二层交换：在一个二层网络内部（比如一个VLAN），将收到的帧选择适当的端口发出去。
通过MAC学习得到MAC与端口的对应信息，称为FDB表
对收到的包按目的MAC做交换，不修改帧里的源和目的MAC地址。
没有表项的帧在VLAN内做广播

## Slide 44: 二层转发的原理（一）
MAC学习: 从端口收到的帧中读出MAC地址，得到它们的对应信息
HUB
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
port1
port2
port3
port4
FDB表
MAC1 : Port1
MAC2 : Port2
MAC3,MAC4 : Port3
MAC5,MAC6,MAC7 : Port4

## Slide 45: 二层转发的原理（二）
按FDB表做交换
HUB
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
port1
port2
port3
port4
目的MAC＝MAC4
MAC1 : Port1
MAC2 : Port2
MAC3,MAC4 : Port3
MAC5,MAC6,MAC7 : Port4
接收
抛弃

## Slide 46: 三层转发的原理
1 通过路由协议或配置得到远方网段的路由
2 链路层把收到的IP报文上交给IP层
3 IP层按路由做转发
4 链路层把帧发送到邻居

## Slide 47: 三层转发的原理（一）
通过路由协议或配置得到远方网段的路由
H1配置缺省路由：
0.0.0.0/0 下一跳20.1.1.10
20.1.1.1/24
30.1.1.20/24
40.1.1.1/24
接口e1
20.1.1.10/24
接口e2
30.1.1.10/24
R1
R2
R3
H1
H2
R1得到路由：
40.1.1.0/24 下一跳30.1.1.20 出口e2
40.1.1.40/24
R4

## Slide 48: 路由协议
路由协议的功能是在路由器之间交换路由信息
它使用特殊的协议报文，里面装有路由数据
不是象MAC地址学习那样，从任何收到的包上反向学习。远方地址没有路由就不能通，也就没有包可以学。

## Slide 49: 三层转发的原理（二）
链路层把收到的IP报文上交给IP层
M1, M2, IP…
L2
L1
L2
L3
L3
IP1, IP2, ICMP…
DATA
以太网头，从M1发送到M2
IP头，从IP1(20.1.1.1)发送到IP2(40.1.1.1)
H1
IP=
20.1.1.1
MAC=M1
IP=
20.1.1.10
MAC=M2
R1
ETH
IP
DATA
IP
DATA

## Slide 50: 三层转发的原理（三）
IP层按路由做转发
目的IP=40.1.1.1
转发表
得到路由： 40.1.1.0/24 下一跳30.1.1.20 出口e2
路由1：40.0.0.0/8
路由2：40.1.1.0/24
路由3：40.1.2.0/24
路由表的“最佳匹配”
把报文交以太网接口e2向30.1.1.20发送

## Slide 51: 三层转发的原理（四）
链路层把帧发送到邻居
M2, M3, IP…
L2
L1
L2
L3
IP1, IP2, ICMP…
DATA
以太网头，从M1发送到M2
IP头，从IP1(20.1.1.1)发送到IP2(40.1.1.1)
R2
IP=
30.1.1.20
MAC=M3
IP=
30.1.1.10
MAC=M2
R1
ETH
IP
DATA
IP
DATA
L3
MAC地址变了，而IP地址都没有变！！

## Slide 52: 三层转发的原理（五）
20.1.1.1/24
30.1.1.20/24
40.1.1.1/24
接口e1
20.1.1.10/24
接口e2
30.1.1.10/24
R1
R2
R3
H1
H2
40.1.1.40/24
源IP和目的IP都一直不变
源MAC和目的MAC在每个网段间都要改变
M1->M2 M2->M3 M3->M4 M4->M5

## Slide 53: 三层转发过程总结
链路层收到一个以太网帧
检查校验和等参数是否合法
如果目的MAC地址不是我的，也不是组播和广播MAC，就忽略（假如不支持二层转发）
删除帧头，把数据部分按帧头里的协议类型交上层协议处理（如IP）

## Slide 54: 三层转发过程总结
IP层收到IP包（就是以太网帧的数据）
检查校验和等参数是否合法
如果IP地址是接口IP地址之一，说明是本地报文，按IP头里的协议类型交上层协议处理（如TCP）
否则，用目的IP地址查转发表
有路由则交“出接口”对应的链路协议发出，没有路由则丢弃

## Slide 55: 三层转发过程总结
链路协议(以太网)得到这个要发出的IP包，以及出接口和下一跳IP地址信息
在IP包前面添加以太网帧头，源MAC地址是我的MAC地址，目的MAC地址是下一跳的 MAC地址（用下一跳IP地址查ARP表得到），发出。
如果ARP表里没有找到下一跳IP地址，则需要发送ARP请求去解析这个IP，暂缓发送IP包或丢包。

## Slide 56: 二层到三层
在FDB表中，交换机MAC被设置为交三层芯片
这样目的MAC等于交换机MAC的包会做三层转发
如果是本地IP报文，则被三层芯片交到CPU

## Slide 57: 网络转发一般原理
发送：
  第N层模块从第N+1层（上层）得到报文
  加上第N层的头，源地址为本地地址，目的地址是本层Peer的地址
  交N-1层发出
接收和转发：
  第N层模块从第N-1层接收报文
  第N层目的地址等于本地地址，则去掉第N层报文头，交N+1层处理
  否则按报文头中的第N层目的地址查表转发

## Slide 58: 综合流程
二层芯片
三层芯片
CPU
输入帧
按FDB表转发的帧
本地MAC帧
没有表项，做广播的帧
本地IP地址包，或没有路由的包
软件发出的包，或软件转发的包，不经过三层芯片！
FDB
RT
RT
ARP
按路由转发的包
ARP
（无路由，丢弃）

## Slide 59: 下一步……
更多的二层协议和功能
  VLAN、Trunk、组播…
三层转发中的其他功能
  组播，NAT，防火墙，MPLS …
四层协议
  TCP、UDP
路由协议
  RIP、OSPF、BGP…

## Slide 60: 谢谢！